## Slide 1
MÒDUL 06 · SEGURETAT INFORMÀTICA — RA1
Seguretat passiva
Protegint allò físic: equips, sales i persones
CFGM Sistemes Microinformàtics i Xarxes · 2n curs
Institut Puig Castellar
Joan Sánchez

## Slide 2
PER COMENÇAR: LA UNITAT EN CONTEXT
Seguretat informàtica: molt més que tallafocs
La seguretat informàtica és una disciplina holística: engloba tot el que ajuda a reduir i controlar els riscos del dia a dia d'una empresa.
El que la gent imagina
Tallafocs
Antivirus
Detectors d'intrusions
El que sovint s'oblida
Seguretat física dels equips
Continuïtat elèctrica
Control d'accés a les sales
En aquesta unitat veurem que la base física és tan important com les eines de programari.
2

## Slide 3
HO SABIES?
El robatori de dispositius no para de créixer
Segons l'FBI
El robatori d'ordinadors portàtils i de butxaca s'ha incrementat exponencialment en els darrers anys.
Un risc especialment greu
Quan el propietari és un alt càrrec d'una empresa, la pèrdua del dispositiu pot suposar un risc de seguretat molt important.
3

## Slide 4
FULL DE RUTA
Els 3 apartats d'aquesta unitat
AVUI TOQUEM AQUEST
1. Seguretat passiva
La base física sobre la qual construir tota la resta de mesures de seguretat.
2. Sistemes d'alimentació ininterrompuda
Un tall de corrent, en un entorn corporatiu, pot suposar pèrdua de dades crítiques i costos econòmics.
3. Seguretat lògica
Autenticació i autorització: des de contrasenyes fins a mesures biomètriques.
4

## Slide 5
EN AQUESTA SESSIÓ
Què aprendrem avui?
Ubicació i entorn
Com escollir i preparar un espai segur per als equips: emplaçament, temperatura, electricitat i incendis.
Riscos i amenaces
Diferenciar amenaces internes i externes, i entendre com s'avalua el risc real.
Mesures de protecció
Conèixer les 4 grans famílies de mesures: dissuasió, control d'accés, detecció i resposta.
5

## Slide 6
PER QUÈ EN PARLEM?
D'una sala sencera... a la teva butxaca
ANYS 1960-1970
Un ordinador ocupava una sala sencera. Només grans corporacions en tenien, i poca gent hi podia accedir.
AVUI
Portem l'equivalent a mil ordinadors a la butxaca, i s'hi pot accedir sense fils, des de fora de l'edifici.
6

## Slide 7
CONCEPTE CLAU
Seguretat física vs. seguretat lògica
Seguretat FÍSICA
Protegeix el maquinari
Sales, cablejat, dispositius
Ex: panys, tanques, SAI, extintors
Seguretat LÒGICA
Protegeix la informació
Programari, contrasenyes, permisos
Ex: xifratge, antivirus, backups
Aquesta unitat treballa la vessant FÍSICA de la seguretat.
7

## Slide 8
ESTRATÈGIA
Defensa en capes
Cap mesura és infal·lible per si sola: es combinen diverses capes perquè, si una falla, n'hi hagi una altra al darrere.
8
Tanca perimetral
8
Murs de l'edifici
8
Accés amb targeta
8
Guarda de seguretat
Com més capes cal superar, més temps guanyem per reaccionar davant d'un atac.
8

## Slide 9
VOCABULARI CLAU
Amenaça vs. risc
Amenaça
Qualsevol vulnerabilitat que un atacant pugui arribar a explotar (una finestra sense reixa, una porta sense pany...).
Risc
La probabilitat que algú descobreixi aquella amenaça i l'exploti realment.
Amenaces INTERNES
Un incendi fortuït, una fuita d'aigua... o un empleat descontent. Poden ser difícils de controlar: coneixen el sistema per dins.
Amenaces EXTERNES
Atacants aliens que volen robar informació o malmetre recursos. El nivell de risc no és el mateix per a totes les empreses.
9

## Slide 10
UBICACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS
On construïm el centre de dades?
Visibilitat
Terrenys, cartells i logos: com més discreta la instal·lació, menys atrau atacants.
Factors externs
Taxes de criminalitat i proximitat a policia, bombers i hospitals.
Accessibilitat
Accés per carretera, trànsit i proximitat a aeroports o estacions.
Desastres naturals
Risc d'inundacions, terratrèmols, allaus o despreniments.
10

## Slide 11
HO SABIES?
Servidors... a mines i vaixells?
Mines abandonades
Algunes empreses hi instal·len servidors per aprofitar el fred natural i estalviar en refrigeració.
Vaixells en alta mar
Un gegant d'Internet ha provat parcs de servidors flotants: onades per energia, aigua per refrigerar, i ubicació secreta = molta seguretat.
11

## Slide 12
CONDICIONS AMBIENTALS
La temperatura, un factor crític
Uns equips escalfats = avaries.
Cal controlar la temperatura ambiental i revisar periòdicament ventiladors i refrigeració.
Humitat massa alta → corrosió. Humitat massa baixa → electricitat estàtica i curtcircuits.
80°C
límit intern d'ordinadors i perifèrics
38°C
límit intern per a discs i emmagatzematge
Per sobre d'aquests valors, els components es poden fer malbé de manera irreparable.
12

## Slide 13
CONDICIONS ELÈCTRIQUES
Alimentació neta i sense talls
SAI
Sistema d'Alimentació Ininterrompuda
Garanteix la continuïtat del servei quan hi ha un tall extern d'alimentació. Imprescindible en qualsevol sala de servidors.
Interferències
Electromagnètiques i de ràdio
Cables mal aïllats o motors: interferències electromagnètiques.
Curiositat: els fluorescents són la font més habitual d'interferències de ràdio — per això no es passa cablejat a prop.
13

## Slide 14
CONDICIONS AMBIENTALS
Ventilació: no només fred
Sistema d'aire condicionat de circuit tancat
Recicla l'aire de dins l'edifici, ja filtrat, en lloc d'expulsar-lo a l'exterior.
Per què cal filtrar l'aire?
La pols obstrueix els ventiladors de refrigeració interna dels equips.
Certs gasos poden accelerar la corrosió dels components.
14

## Slide 15
PREVENCIÓ D'INCENDIS
Perquè hi hagi foc, cal...
Calor
Combustible
Oxigen
Elimina un dels tres i el foc s'apaga
Sense combustible: escuma que aïlla el material.
Sense oxigen: CO2 elimina l'oxigen disponible (perillós si hi ha persones).
Com més combustible per m², més ràpid es propaga: per això cal ordre a les zones d'emmagatzematge.
15

## Slide 16
SOTA EL CAPÓ
El triangle del foc
Calen els tres elements alhora perquè hi hagi foc: n'hi ha prou d'eliminar-ne un.
El triangle del foc: n'hi ha prou d'eliminar un dels tres elements perquè s'apagui.
16

## Slide 17
PREVENCIÓ D'INCENDIS
Detectar-ho aviat, apagar-ho bé
Detectors
Òptics (variacions de llum per fum) o de temperatura. Manuals o automàtics.
Extinció
Manuals (extintors, mànegues) o automàtics (aspersors d'aigua o gas).
Tipus de foc i com apagar-los
Classe | Tipus | Exemple | Extinció
A | Comú | Fusta, paper | Aigua, escuma
B | Líquid | Petroli, carbó | CO2, escuma
C | Elèctric | Cables, material elèctric | CO2, pólvora seca
D | Metalls inflamables | Magnesi, sodi | Pólvora seca
17

## Slide 18
UN EXEMPLE REAL
Extintor de pols ABC
Els extintors són una de les mesures bàsiques de prevenció d'incendis.
Cal que passin revisions periòdiques perquè siguin fiables quan calgui.
18

## Slide 19
MESURES DE SEGURETAT
Quatre grans famílies de mesures
19
Dissuasives
Fer que l'atac sembli poc atractiu
19
Dificultat d'accés
Guanyar temps de reacció
19
Detecció d'intrusos
Saber que alguna cosa passa
19
Avaluació d'incidències
Decidir com respondre
19

## Slide 20
MESURES DISSUASIVES
Fer-los canviar d'opinió abans d'entrar
Tanques, murs, barrots
Guardes de seguretat i gossos
Senyals d'alerta i il·luminació nocturna
Ho sabies?
L'alçada d'una tanca canvia tot
1 m
només dissuadeix vianants casuals
2 m
difícil d'escalar amb facilitat
2,5 m
l'empresa es pren la seguretat seriosament
Una tanca no és només física: és també una barrera psicològica.
20

## Slide 21
UN EXEMPLE REAL
Tanca perimetral
L'alçada d'una tanca canvia molt el seu efecte dissuasiu.
Les tanques han de tenir una alçada determinada perquè siguin eficaces com a mesura dissuasiva contra intrusos.
21

## Slide 22
DIFICULTATS D'ACCÉS
El “mantrap”: una trampa per a intrusos
“Trampa per a persones” (literal)
Una habitació amb DUES portes.
1. S'obre la primera porta i un guarda identifica la persona.
2. La primera porta es tanca. Ara cal superar un control robust (biometria, targeta + contrasenya...) per obrir la segona.
3. Si no el supera... la persona queda atrapada entre les dues portes.
Altres controls d'accés: cadenats, targeta intel·ligent, teclat numèric, biometria...
22

## Slide 23
DETECCIÓ I RESPOSTA
Detectar l'intrús i saber-hi respondre
Sistemes de detecció d'intrusos (SDI)
Sensors interns i externs (perimetrals).
Detecten canvis lumínics, acústics, de moviment o electromagnètics.
Necessiten alimentació pròpia: tallar el corrent no els ha d'inutilitzar.
Avaluació d'incidències
Els falsos positius existeixen: no tota alarma és un atac real.
Cal un protocol clar i una estructura de comunicació: qui truca a qui segons cada tipus d'incidència.
Ex: un vidre trencat → un guarda hi va a mirar; un foc a la sala de servidors → bombers.
23

## Slide 24
HO SABIES?
El cinema i la detecció d'intrusos
Algunes pel·lícules ens mostren com els intrusos intenten burlar els sistemes de detecció d'intrusos.
24

## Slide 25
PER ACABAR
Idees clau d'avui
La seguretat física és la base de tota la seguretat informàtica.
Cap mesura és suficient sola: cal defensa en capes.
Temperatura, humitat, electricitat i incendis: l'entorn també és un risc.
4 famílies de mesures: dissuadir, dificultar, detectar i avaluar.
25

## Slide 26
ARA ÉS EL TORN VOSTRE
Tens 10.000€ per protegir un petit centre de dades.
En grups de 3: escolliu les 3 mesures de seguretat passiva que prioritzaríeu i justifiqueu per què. Penseu en dissuasió, accés, detecció i resposta.
10 minuts en grup + posada en comú

## Slide 27
FONTS DEL MATERIAL
Webgrafia
Seguretat passiva
Institut Obert de Catalunya (IOC) · Material del mòdul “Seguretat informàtica” (M06), Unitat 1, apartat 1
https://ioc.xtec.cat/materials/FP/Recursos/fp_smx_m06_/web/fp_smx_m06_htmlindex/WebContent/u1/a1/continguts.html
Introducció — Unitat 1: Seguretat passiva
Institut Obert de Catalunya (IOC) · Material del mòdul “Seguretat informàtica” (M06), Unitat 1
https://ioc.xtec.cat/materials/FP/Recursos/fp_smx_m06_/web/fp_smx_m06_htmlindex/WebContent/u1/introduccio.html
Llicència Creative Commons BY-NC-SA · Institut Obert de Catalunya, 2011
27