## Slide 1
MÒDUL 06 · SEGURETAT INFORMÀTICA — RA1
Sistemes d'alimentació ininterrompuda
Que un tall de llum no aturi mai la feina
CFGM Sistemes Microinformàtics i Xarxes · 2n curs
Institut Puig Castellar
Joan Sánchez

## Slide 2
EN AQUESTA SESSIÓ
Què aprendrem avui?
Problemes elèctrics
Apagades, sobretensions, baixades de tensió i variacions de freqüència: què són i per què fan mal.
Com funciona un SAI
Parts, indicadors d'estat i els tres tipus principals: standby, interactiu de línia i online.
Escollir el SAI adequat
Càrrega, autonomia i capacitat: com calcular quin SAI necessita cada equip.
2

## Slide 3
PER COMENÇAR, UNA ANALOGIA
Com els pneumàtics d'un cotxe...
PNEUMÀTICS
Cada cotxe necessita un model i una pressió concrets. Massa poca pressió: perill. Massa pes: cal pujar-la, però mai per sobre del límit.
SAI
Cada equip necessita un SAI adequat. Un SAI domèstic no serveix per a un centre de dades, i mai s'hi ha de connectar més càrrega de la que suporta.
3

## Slide 4
EL PROBLEMA
Un tall de llum no avisa
Una pèrdua sobtada de corrent atura l'ordinador a l'instant.
Pot malmetre el maquinari.
Pot provocar pèrdua de dades vitals que encara no s'havien desat.
Un SAI (UPS en anglès) garanteix alimentació contínua i de bona qualitat, encara que hi hagi talls de llum.
4

## Slide 5
PROBLEMES ELÈCTRICS
Quatre maneres de fer malbé un equip
Apagades
Tall total del subministrament elèctric.
Sobretensions
El voltatge puja per sobre del que hauria de ser.
Baixades de tensió
El voltatge baixa per sota del que hauria de ser.
Variació de freqüència
El senyal ja no va als 50 Hz habituals a Europa.
5

## Slide 6
SOBRETENSIONS
Quan rebre “més” no és bo
Un dispositiu electrònic està dissenyat per rebre un voltatge màxim concret. Superar-lo el pot fer malbé a l'instant.
1,35 V
tensió normal de funcionament d'un LED
1,6 V
tensió màxima que suporta abans de fer-se malbé
3 V
si el connectem a 2 piles d'1,5V... es fon a l'instant
Els aparells elèctrics funcionen amb la mateixa lògica: una sobretensió pot cremar-los a l'instant.
6

## Slide 7
SOBRETENSIONS
D'on venen i com ens protegim
Causes habituals
Apagades i talls de llum
Llamps (les més perilloses)
Curtcircuits
Grans motors o aires condicionats que alteren la línia
Descarregador de sobretensió
Protecció bàsica i econòmica per a PC, monitors i impressores.
No tots els endolls múltiples en porten: cal comprovar-ho.
Davant d'una tempesta, el més segur és desendollar l'equip.
Els llamps poden provocar sobretensions tan altes que el propi descarregador no les pugui filtrar: per això cal desendollar l'equip, no només confiar-hi.
7

## Slide 8
BAIXADES DE TENSIÓ
Quan el voltatge cau momentàniament
Menys serioses que les sobretensions: la majoria d'equips toleren fluctuacions grans.
Un motor gran que arrenca consumeix molt corrent de cop i “roba” tensió a la resta de la línia.
Regulador de voltatge (VRM)
Circuit electrònic que manté el nivell de voltatge d'una línia elèctrica, eliminant tant sobretensions com baixades de tensió. Un VRM és un regulador contingut en una unitat reemplaçable.
8

## Slide 9
EL SAI
Bateria + protecció, en un sol aparell
Bateria
Subministra electricitat als equips connectats quan falla la línia principal.
Protecció
Filtra sobretensions, baixades de tensió i soroll de línia abans que arribin a l'equip.
Autonomia
De pocs minuts a diverses hores, segons el model: temps per aturar tot de manera ordenada.
Si cal encara més temps, el SAI pot donar marge fins que arrenqui un grup electrogen.
9

## Slide 10
UN EXEMPLE REAL
SAI de la companyia APC
Part davantera: el panell frontal mostra l'estat i els indicadors de línia/bateria.
SAI de la companyia APC (part davantera).
10

## Slide 11
PER DINS D'UN SAI
Les 6 parts principals
Circuits d'inversió/conversió
Transformen corrent altern ↔ continu.
Bateria
Determina mida i autonomia del SAI.
Interruptor principal
Activa o desactiva la sortida elèctrica.
Connectors de sortida
On es connecten els equips a protegir.
Indicadors d'estat
LED i alarmes sonores.
Programari de control
Monitoratge des de l'ordinador.
11

## Slide 12
UN EXEMPLE REAL
SAI de la companyia APC (part posterior)
S'hi veuen els connectors de sortida i l'interruptor principal.
SAI de la companyia APC (part posterior).
12

## Slide 13
PARTS D'UN SAI
Els indicadors ens parlen
De línia (online)
Funciona amb corrent de la línia elèctrica normal.
De bateria (on battery)
Funciona amb l'energia de la bateria.
Sobrecàrrega (overload)
Hi ha més equips connectats dels que el SAI pot gestionar.
Substituir bateria
La bateria està en mal estat i cal canviar-la.
Alguns SAI tenen també alarmes sonores, per si no esteu mirant els llums en aquell moment.
13

## Slide 14
PARTS D'UN SAI
El programari de monitoratge
Estat
Càrrega, condicions ambientals...
Registre
Historial d'esdeveniments
Diagnòstic
Comprovacions programades
Alarmes PC
Notificacions a l'ordinador
Apagada automàtica
Tanca el sistema de forma segura
Connectant un cable (avui, normalment USB) del SAI a l'ordinador.
14

## Slide 15
TIPUS DE SAI
Standby, interactiu de línia o online?
OFFLINE
Standby
La bateria només actua quan falla la línia. Temps de transferència breu. Barat, per a PC domèstics.
OFFLINE
Interactiu de línia
L'inversor/convertidor sempre és a la sortida: resposta més ràpida. Per a petites empreses i servidors web.
ONLINE
Online
L'ordinador sempre rep corrent de la bateria. Sense temps de transferència. Car, per a centres de dades.
15

## Slide 16
LA GRAN DIFERÈNCIA
El “temps de transferència”
Standby / interactiu
Hi ha un breu interval (fracció de segon) entre el tall de llum i el moment en què la bateria alimenta l'ordinador. És prou curt per no notar-se, però existeix.
Online
L'ordinador sempre rep alimentació de la bateria, tant si hi ha llum de línia com si no. Zero temps de transferència: la protecció més robusta que existeix.
16

## Slide 17
SOTA EL CAPÓ
Tipus de SAI: el “temps de transferència”
Com més curt el temps de transferència, més robusta la protecció: el SAI online no en té gens.
17

## Slide 18
ESCOLLIR EL SAI
Càrrega, autonomia i capacitat
Càrrega
El conjunt d'equips connectats al SAI.
Autonomia
Temps que el SAI pot alimentar aquesta càrrega.
Capacitat
La potència màxima que el SAI pot subministrar.
Exemple real: SAI APC Back-UPS 550VA
Càrrega (VA) | Autonomia (minuts)
80 VA | 43 min
160 VA | 22 min
320 VA | 9 min
480 VA (87% de la capacitat) | 4 min
Com més càrrega hi connectis, menys autonomia tindràs.
Amb només 4 minuts, cal decidir si n'hi ha prou per aturar els equips de manera ordenada.
18

## Slide 19
COMPTE AMB LES UNITATS!
Watts (W) ≠ Voltamperes (VA)
Potència real (W)
La que consumeix realment la càrrega. La que has de calcular sumant el consum dels teus equips.
Potència aparent (VA)
La que subministra el SAI. Sempre és igual o més gran que la potència real.
Error habitual
Un SAI de 300 W / 500 VA NO serveix per a una càrrega de 400 W, encara que “400 no arribi a 500”. Cal comparar W amb W, mai W amb VA.
19

## Slide 20
SOTA EL CAPÓ
Watts (W) ≠ Voltamperes (VA)
La potència real (W) s'obté multiplicant la potència aparent (VA) pel factor de potència (FP).
20

## Slide 21
A L'HORA DE DECIDIR
Escollir i ubicar el SAI
Quina càrrega haurà de suportar?
Suma la potència real (W) de tots els equips a protegir.
Quanta autonomia vols?
Pocs minuts per aturar equips, o hores per a un servidor crític.
De quin espai disposes?
Cal lloc a prop dels equips i bona ventilació.
Alguns SAI generen molta calor. Si la sala no està ben climatitzada, poden malmetre el propi maquinari que haurien de protegir. I recorda: cables sempre ben recollits, mai enmig del pas.
21

## Slide 22
PER ACABAR
Idees clau d'avui
4 problemes elèctrics: apagades, sobretensions, baixades de tensió i variació de freqüència.
Un SAI combina bateria + protecció elèctrica per als equips connectats.
3 tipus de SAI: standby, interactiu de línia i online (sense temps de transferència).
Escollir un SAI: calcula la càrrega en watts (W), mai en VA, i pensa l'autonomia que necessites.
22

## Slide 23
ARA ÉS EL TORN VOSTRE
Heu d'escollir un SAI per a un petit despatx amb 3 ordinadors i 1 servidor.
En grups de 3: decidiu quin tipus de SAI (standby, interactiu o online) triaríeu, quina autonomia demanaríeu i com calcularíeu la càrrega necessària (en W).
10 minuts en grup + posada en comú

## Slide 24
FONTS DEL MATERIAL
Webgrafia
Sistemes d'alimentació ininterrompuda
Institut Obert de Catalunya (IOC) · Material del mòdul “Seguretat informàtica” (M06), Unitat 1, apartat 2
https://ioc.xtec.cat/materials/FP/Recursos/fp_smx_m06_/web/fp_smx_m06_htmlindex/WebContent/u1/a2/continguts.html
Llicència Creative Commons BY-NC-SA · Institut Obert de Catalunya, 2011
24